VODA Z HOR – čištění odpadních vod ve Vrchlabí (ČOV Harta)

1. SEDIMENTACE (usazování) hrubých nečistot, kamenů, štěrků a záchyt větví a dalších nečistot na hrubých a jemných česlech

2. Sedimentace písku

3. Usazování jemného kalu a sběr tuků z vodní hladiny

4. Bakteriální čištění za přístupu vzduchu (aerobní bakterie)

5. Vyhnívání kalu pomocí bakterií za nepřístupu vzduchu (anaerobní bakterie) – vzniká 
     bioplyn

balón na jímání bioplynu, který se spaluje v kotlích a vytápí čističku

Přebytečný plyn se spaluje v hořáku

6. Zahušťování kalu – dle kvality je použit v zemědělství jako hnojivo, nebo jde na skládku

Fosfor se z odpadních bod odstraňuje pomocí síranu železitého při bakteriálním čištění

Vyčištěná voda odtéká do Labe

Velín